Lada Kupa

1.1 Versenyjárművek

A sorozat versenyein Lada gyártmányú hátsókerék meghajtású személygépkocsik vehetnek részt. A gépkocsik eredeti alkatrészei korlátozás nélkül cserélhetők, elhagyhatók, vagy helyettesíthetők.

A kategóriák elkülönítése, hengerűrtartalom és a motor módosítása szerint történik.

1.2 Kategóriák

Turbóval, vagy bármilyen más feltöltővel szerelt motor használata esetén a tényleges hengerűrtartalmat benzinmotor esetén 1,7-el kell megszorozni és így kerül besorolásra

- 1610 ccm felett módosított motorral ( A+ csoport )

- 1300-1610 ccm modosított motorral ( A csoport )

- 1300 ccm-ig széria motoral ( AN csoport )

1.3 Bukócső

Kötelező!!

Anyaga:Hidegen húzott varratmentes szénacél max.0.3% széntartalommal

Szakítószilárdság:350 N/mm2

Minimum méretek (mm):

Fő bukócső vagy oldalsó bukócső konstrukciótól függően:

45x2.5 ( 1.75”x0.095”) vagy 50x2.0 ( 2”x0.083”)

Oldalsó fél-bukócső és a bukócső egyéb részei:

38x2.5 (1.5”x0.095”) vagy 40x2.0 (1.6”x0.083”)

Minimális előírás:

Főkapu (min. 45 mm-es külső méret, 2,5 mm-es falvastagság).

Első letámasztás, a főkapuhoz kötve, a tetőkoszorú belső pereménél elvezetve, az „A” oszlop mellett a lehető legszorosabban illesztve és talpalva a padlólemezen, (min. 38 mm-es külső méret, 2,5 mm-es

falvastagság).

Hátsó merevítő támasz, egyenes csövekkel, a főkapuhoz kötve, talpalás a hátsó padlólemezen, vagy a hátsó futómű bekötési pontjain. (min. 38 mm-es külső méret, 2,5 mm-es falvastagság).

A fentieken kívül a bukócső kiegészíthető további elemekkel is, de a csövek külső átmérője és a

falvastagság nem lehet kevesebb a hátsó merevítőknél előírt méreteknél.

A bukócső talpalási pontjainál, a karosszéria padlólemezét meg kell erősíteni. Az erősítés minimum, a padlólemez egyik oldalán, egy 10 x 10 cm–es, legalább 2 mm vastag, hegesztéssel rögzített lemez. A bukócső talpalásánál alkalmazott, un.”doboz” erősítésként elfogadott.

A fentieken kívül elfogadott minden olyan bukócső, aminek valamilyen gyártó által kiadott eredetigazolása (certifikat) van és azt megfelelően beépítették.

1.4 BIZTONSÁGI ÖVEK:

Minimum előírás:

Legalább az érvényes homologizációnak megfelelő lejárt homológ biztonsági öv.

Az öv anyagán semmiféle sérülés nem lehet, csak és kizárólag a gyári, eredeti varrás az

elfogadott.

Nem elfogadhatóak, az automata övek.

A váll felett hátramenő öveket, fajtájuktól függően lehet egy pontban és két pontban is rögzíteni.

Az öv rögzítéséhez, elsősorban a gyárilag kialakított, eredeti rögzítési pontokat kell használni,

amennyiben ez nem megoldható, úgy a kialakított rögzítési pontokat megfelelő erősítéssel kell ellátni, ez minimum egy 5 x 5 cm-es, legalább 2 mm vastagságú lemez, amit a padlólemezhez hegesztéssel kell kötni. Az így kialakított erősített pontoknál, a „versenycélú” biztonsági öveknél alkalmazott, becsavarható rögzítő karikát kell használni, kivétel a gyárilag, lecsavarozható rögzítő füllel készült övek, ahol ezeket a rögzítő füleket, min. M10-es méretű és 8,8-as szakítószilárdságú csavarokkal lehet az eredeti, vagy a megfelelően megerősített rögzítő pontokhoz csavarozni.

A biztonsági öv rögzítési pontjai nem lehetnek az ülésen, az üléstartó konzolon, és az üléssínen.

Az öv hátsó rögzítéséhez használható, a bukócső egy olyan vízszintes eleme, ami a hátsó kitámasztó csöveket köti össze. Ezen a ponton a rögzítés lehet, egy, a csőben megfelelően beépített (hegesztett!!) beakasztó szem, vagy amennyiben az öv kialakítása lehetővé teszi, úgy a hagyományos „átfűzés”.

Minden esetben ajánlott az övek rögzítéséhez az eredeti rögzítési pontok használata.

1.5 BUKÓSISAK

Minimum előírás:

Az áll alatt összecsatolható „E” jelű bukósisak, melyet a gépátvételen kötelező bemutatni.

1.6 VERSENY RUHÁZAT

Minimum előírás:

Lejárt homologizáciojú overáll zárt magas szárú cipő , zárt kesztyű.

A ruházat és a bukósisak megfelelősségét és állapotát a verseny ideje alatt a sportbírók és a rendező megbízottja fokozottan ellenőrzik.

1.7 ÜLÉS

Minimum „GT” ülés, de csak olyan, aminek fejtámlája egy egységet képez az üléssel. Az ülőlapnak és a háttámlának párnázottnak kell lennie. Rögzítése minimum 4 ponton történjen, minimum M8-as, 8.8 szakítószilárdságú acélcsavarral. Az ülés sín használata engedélyezett, de kizárólag úgy, hogy egy adott ülésen mindkét sín rögzíthető legyen az elmozdulás ellen. Az ülés szabályos rögzítése a gépátvételen kiemelten kerül ellenőrzésre.

1.8 KORMÁNYMŰ

Kifogástalan működés.

1.9 FÉKRENDSZER

Kifogástalan működés, semmiféle szivárgás, repedezett, sérült, korrodált fékcső nem elfogadható.

1.10 ÜZEMANYAG TANK

A gyárilag beépített, minden esetben elfogadott. Amennyiben az üzemanyagtank nem az eredeti, hanem azt az utastérbe, vagy a csomagtartóba építik be, akkor azt csavaros kötéssel, fixen a padlólemezhez kell rögzíteni. Az utastérben belül elvezetett üzemanyagcső esetében, kizárólag fémhálós biztonsági cső használható, ami egy darabból kell, hogy legyen, vonatkozik ez a visszafolyó ágra, és a túlfolyó csőre is. Kidörzsölődést megakadályozó védőburkolattal kell ellátni az üzemanyagcsövet minden olyan ponton, ahol azt átvezetik a karosszéria bármely lemezén. Az átvezetések használata engedélyezett.

Az utastérben, vagy a csomagtérben elhelyezett üzemanyagtank szellőző, túlfolyó csövét, ki kell vezetni a karosszérián kívülre, a kipufogó rendszertől, lehetőleg a legtávolabbi ponton.

Az utastérrel egy légtérben elhelyezett üzemanyagtankot, AC pumpát, üzemanyagszűrőt, minden esetben el kell látni egy szivárgásmentes, tűzálló burkolattal.

1.11 AKKUMULÁTOR

Amennyiben az eredeti beépítési helyet megtartják, úgy az eredeti rögzítésen kívül, egy + rögzítő pánt felszerelése kötelező, ami lehet heveder is. A pozitív pólus szigetelése kötelező!

Az akkumulátor áthelyezése esetén, kettő párhuzamos acélpánttal, azt csavaros kötéssel kell rögzíteni (minimum 8.8-as acél), és burkolattal kell ellátni, a savkifolyás megakadályozása céljából.

1.12 ÁRAMTALANÍTÓ KAPCSOLÓ

Beszerelése kötelező, de úgy kell beépíteni, hogy azt a versenyző bekötött állapotban elérje, és működtetni tudja. Elfogadhatónak az, az áramtalanító minősül, amely, áramtalanítás esetén leállítja az autó motorját. Ezt a versenyek gépátvételén a rendező megbízottja fokozottan ellenőrzi.

1.13 VILÁGÍTÁS

Első fényszórókat átlátszó fóliával le kell ragasztani, a féklámpa működőképessége kötelező.

1.14 TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK

Az autóban kötelező felszerelés egy min. 2 kg töltetű (Minimális tűzoltó anyag mennyiség: 2,0 kg), működőképes kézi tűzoltó készülék. A tűzoltó készüléket könnyen elérhető módon, a jobb oldali  ülés

elé, a fenéklemezre kell rögzíteni. Továbbá csak gyorskioldó fémrögzítő („béka zár”) és fémpánt fogadható el (minimum 2 db). Minden tűzoltó készüléket a megfelelő védelemmel ellátva kell felszerelni úgy, hogy azok rögzítése 25G lassulásnak ellenálljon. A készülék hitelesítését, és rögzítését a gépátvételen a rendező megbízottja ellenőrzi.

Minden tűzoltó készüléken az alábbi információkat kell feltüntetni:

- űrtartalom

- az oltóanyag típusa

- az oltóanyag mennyisége (súly vagy térfogat)

- a következő ellenőrzés időpontja, mely nem lehet több két évnél a töltés, illetve az utolsó ellenőrzés idejétől számítva.

A Lada Kupa 2012. évi versenyein kizárólag az a tűzoltó készülék minősül elfogadhatónak,

amely a töltet nyomásának ellenőrzésére szolgáló műszerrel van felszerelve.

1.15 VONÓSZEM

Elöl, hátul kötelező. Alkalmasnak kell lennie, arra, hogy az autót a vonószemhez csatlakozva el lehessen vontatni. Ezeket a vonószemeket piros, vagy sárga színre kell festeni, és a karosszérián piros nyíllal jelölni kell a helyét.

1.16 RAJTSZÁMOK ÉS NEVEK

Minden esetben az első ajtókon kell kialakítani a helyét, egy 50 x 50 cm-es fehér négyzetet. A rajtszámnak kialakított felületen, a rajtszámon és a rendező által előírt kötelező reklámon kívül semmi más nem lehet. Amennyiben a versenyautó alapszíne fehér, úgy kötelező az 50x50 cm-es felületet egy sötétszínű kerettel jól láthatóan jelölni. A gépkocsin fel kell tüntetni a versenyző nevét, a hátsó ajtók üvegein, vagy a hátsó oldalablakok üvegein, 6 cm magasságú, fehér színű, Arial Bold típusú betűkkel.

A nevek feltüntetésének módja:

A jogosítványban bejegyzésre került vezetéknév és a keresztnév kezdőbetűje:

Pld: Takács J. ,Kovács J. vagy licence szerinti név.

1.17 GUMIABRONCSOK

Bármilyen márkájú és méretű gumit lehet használni.

A pótkereket el kell távolítani.

1.18 MOTORHÁZTETŐ ÉS CSOMAGTÉRTETŐ

A motorháztetőt el kell látni, kívülről és gyorsan nyitható biztonsági rögzítéssel, a motorháztető eredeti

zárszerkezetét, valamint biztonsági reteszét el kell távolítani. Amennyiben a csomagtér tetőn is elhelyezésre kerül, a biztonsági rögzítő, úgy az eredeti zárszerkezetet ott is el kell távolítani.

Ezek a biztonsági rögzítő elemek nem lehetnek balesetveszélyesek, és a karosszéria síkjából maximum 10 mm-t állhatnak ki.

1.19 KAROSSZÉRIA

A gépkocsi karosszériájának függőleges síkjából semmilyen alkatrész nem lóghat ki, bele értve a kerekeket, és az utólag felszerelt vontatószerkezeteket is.

A gépkocsira maximum 40cm hosszúságú antenna felszerelése engedélyezett.

2.1 A KAROSSZÉRIA SÍKJA

A gépkocsi karosszériájának függőleges síkjából semmilyen alkatrész nem lóghat ki, bele értve a kerekeket, és az utólag felszerelt vontatószerkezeteket is.

A kerekek rögzítésére szolgáló tőcsavarok hosszát, úgy kell kialakítani, hogy azok ne lógjanak ki a kerekek külső síkjából.

2.2 SZÉLVÉDŐ, ÜVEGEK

A szélvédő kivételével bármelyik üveg kicserélhető, helyettesíthető poli-carbonát lemezekkel, de azok vastagsága minimum 3mm kell, hogy legyen. Az üvegek, bevonása biztonsági fóliával ajánlott, de minden esetben meg kell őrizni azok átláthatóságát, nem alkalmazható olyan fólia, ami magakadályozza az autó belső terébe történő belátást.

Az átláthatóság biztosítása a poli-carbonát lemezeknél is kötelező!

A szabad kilátást zavaró első szélvédő üveggel elrajtolni tilos! ( sérült, törött )

2.3 GÉPÁTVÉTEL, VERSENYAUTÓK TISZTASÁGA, MARTICÁK

A versenyek előtti gépátvételen a versenyautókat tiszta állapotban kell bemutatni, ellenkező esetben a rendező megbízottja az autó átvételét megtagadhatja. A versenyek teljes ideje alatt, a versenyző köteles tisztán tartani a rajtszámot, és a kötelező reklám felületeket.

Amennyiben a fent említett felületek tisztasága nem megfelelő, a rendező kötelezheti a versenyzőt a tisztítás elvégzésére.

2.4 VERSENYAUTÓ SZABÁLYOSSÁGA

A versenyautónak a verseny végéig meg kell őriznie a gépátvételen elfogadott felszereltségét.

Mindennemű csalárd eljárás kizárással jár. A kizárás vonatkozhat a versenyzőre és mindazokra, akik a csalásban részt vettek, vagy ahhoz segítséget nyújtottak. A rendező az elkövetőkre további büntetéseket is kiszabhat, illetve kezdeményezheti fegyelmi eljárás lefolytatását. A fenti szabályokat a verseny ideje alatt a sportbírók és a verseny tisztségviselői bármikor ellenőrizhetik. A szabályok megszegése és be nem tartása az azonnali, kizárásig terjedő büntetést vonhat maga után.

A csoport

1.1 VERSENYJÁRMŰVEK

Minden  módosított motorral ellátott ,vagy az A csoportnak megfelelően átalakított versenyautók és VFTS-ek.

1.2 KORMÁNYMÜ

Gyári eredetű. (Kifogástalan működés) Szervo és áttétel módosító utólagos beépítése engedélyezett kereskedelmi forgalomban kapható alkatrészekkel.

1.3 FÉKRENDSZER

Kereskedelmi forgalomba kapható gyári, vagy a gyárival megegyező – után-gyártott - fékrendszer használható. Kivétel a fékerőt szabályzó rendszer, és a rögzítő fék, ami szabadon átalakítható. Kifogástalan működés, semmiféle szivárgás, repedezett, sérült, korrodált fékcső nem elfogadható.

1.4 KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Bármilyen méretű felnit és gumiabroncsot lehet használni. Max felni méret 15’

1.5 FUTÓMŰ

Csak gyári, vagy azzal megegyező futómű alkatrészek használhatóak. Engedélyezett a hegesztéssel, lapolással, és áthidalással való erősítés, valamint rögzítő csavarok erősebbre történő cseréje. A karosszérián a gyári felfogatási pontok erősíthetők, de át nem helyezhetőek. A futómű alkatrészeinek darab száma nem változtatható.

A gumiból készült alkatrészek, (szilentek) más anyagra való cseréje engedélyezett.

A lengéscsillapítók és a rugók szabadon cserélhetőek, de a gyári helye és darab száma nem változtatható. „Hosszú” lengőkar használata engedélyezett.

1.6 MOTOR

Lada motoroknál a hengerek engedélyezett maximum furat átmérője 80 mm. Csak gyári eredetű, vagy azzal megegyező szívócsonk, kipufogócsonk, használható. A karburátorok szabadon választhatóak. Lada típusoknál az előgyújtás értéke csak mechanikus vagy vákuumos úton szabályozható. Elektronikus gyújtás használata engedélyezett. Minden típusra vonatkozóan: a computerrel vezérelt, programozható gyújtás használata nem engedélyezett, TILOS!. Központi befecskendező rendszerrel szerelt autóknál az üzemanyag ellátó rendszer gyári állapotát tilos megváltoztatni.

1.7 ERŐÁTVITELI RENDSZER

Kizárólag olyan sebességváltó használható, melyben maximum öt előremeneti, és egy hátrameneti fokozat található. A differenciálmű áttétele szabadon változtatható.

1.8 KIPUFOGÓRENDSZER

A kipufogórendszer szabadon módosítható ,de minden esetben az autó hátulján kell végződnie.